1 вариант

1.Направление тока в обмотке подковообразного электромагнита показано

стрелками. Определите  полюсы сердечника  (рис.1)

А) слева северный, справа южный    Б) слева южный, справа северный

В) невозможно определить

2. Определите направление силы,  действующий на проводник с током ( рис.2)

А)          Б)            В)            Г)

3. Определите направление вектора магнитной индукции ( рис.3)

А)           Б)            В)              Г)

4. Определите направление тока, если известно напрвление силы,

действующей на него в магнитном поле.   (рис.4)

А)            Б)           В)              Г)

5.Определить направление индукционного тока в  катушке,

от которой  удаляется  магнит так, как показано на рис 5.

6. Какова индукция магнитного поля. В котором на проводник

с током 25 А действует сила 0,05 Н. Длина активной части  5 см.

7. Определить длину  электромагнитной волны, частота которой составляет 2,5 МГц.

2 вариант

1.Определите направление тока в  катушке, если стрелка

расположилась так, как показано на рисунке.

А) слева направо   Б) справа налево   В) невозможно определить

2.Определить направление  силы, действующей на проводник с током

в магнитном поле (рис.2)

А)             Б)                  В)             Г)

3. Определить направление индукции магнитного поля, действующего на ток (рис.3)

А)              Б)                 В)             Г)

4. Определите направление тока, в проводнике, если известно направление силы,

действующей на него в магнитном поле  (рис.4)

5.Определите направление индукционного тока в кольце,

к которому  приближают магнит так, как показано на рис.5.

6.На прямой проводник длиной 50 см, расположенный

перпендикулярно линиям магнитного поля с индукцией

0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найти силу тока в проводнике.

7. Определите частоту  волны  видимого света  с длиной   800 нм.

# Text boxes

Рис.1

S

N

I

Рис.2

F

Рис.3

S

N

F

Рис.4

N

S

V

Рис.5

N

S

Рис.1

S

N

Рис.2

F

Рис.3

F

V

N

S

Рис.4

Рис.5